## Slide 1: Radiologia do tórax
Dr. Angelo Chelotti Duarte

## Slide 2: Roteiro
TÉCNICA DE RAIO-X E INCIDÊNCIAS
PROTOCOLOS DE TOMOGRAFIA
ANATOMIA E ASPECTOS DE IMAGEM NO RAIO-X E TOMOGRAFIA
Notes: logoradio2.png

## Slide 3: Técnica RX

## Slide 4: PRINCIPAIS PROJEÇÕES
- Postero-Anterior (PA): ortostatismo: derrames e pneumotórax, maior nitidez, menor magnificação das estruturas.
Antero-Posterior (AP): pacientes debilitados, decúbito dorsal/ou sentado, magnifica o coração, inspiração pode ser insuficiente, diafragma elevado.
Perfil (P): avaliação mediastino, hilos, câmaras cardíacas, topografar alterações.
Outras incidências: apico-lordótica, oblíquas, l

## Slide 5: AP e PA

## Slide 6: Perfil

## Slide 7: Penetração
Penetração adequada: trama vascular deve ser vista; gradiente de nitidez da coluna, que vai aumentando a transparência no sentido craniocaudal, tendo maior nitidez de detalhes na porção superior, perdendo nitidez nos terços médio e inferior.

## Slide 8: Penetração

## Slide 9: Centralização
Erro na centralicação

## Slide 10: Alinhamento
O posicionamento inadequado do paciente pode levar a rotação da imagem radiográfica. As extremidades mediais das clavículas deve apresentar-se equidistantes aos processos espinhosos vertebrais.

## Slide 11: Inspiração
Notes: As costelas sao arcos curvos inclinados para baixo na sua porcao mais anterior.
Se for contar as costelas anteriores, devem ser 6 a 7 costelas projetando-se sobre os campos pulmonares.
Se for contar a porcao posterior 9 a 11 costelas, considerando que o inicio da costela pegue o campo pulmonar
Uma inspiração inadequada leva a uma redução do volume pulmonar, silhueta cardíaca e mediastino falsamente aumentados, assim o pulmão parece estar mais denso, dando a falsa ideia de edema pulmonar.

## Slide 12: Inspiração
Inspiração inadequada  Redução do volume pulmonar, silhueta cardíaca e mediastino falsamente aumentados, assim o pulmão parece estar mais denso, dando a falsa ideia de edema pulmonar.

## Slide 13: Protocolo tomografia
Parâmetro de exposição: 120 KV/ 300 mAs
Matriz 512 x 512
Documentação do exame:
  1 mm janela de pulmão AXIAL
  3 mm janela de pulmão CORONAL
  6 mm janela de pulmão MIP AXIAL
  alta resolução (1 x 10 mm) janela pulmão AXIAL
  3 mm janela mediastino AXIAL

## Slide 14: Protocolo tomografia
Pulmão
Mediastino
Óssea

## Slide 15: Anatomia

## Slide 16
TRAQUÉIA
BFD
BFE
BLSD
BLSE
BI
BLM
BLID
BLIE
APICAL
POSTERIOR
ANTERIOR
LATERAL
MEDIAL
BASAL ANTERIOR
BASAL LATERAL
BASAL POSTERIOR
BASAL MEDIAL
APICOPOSTERIOR
ANTERIOR
LINGULAR SUPERIOR
LINGULAR INFERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
BASAL ANTEROMEDIAL
BASAL POSTERIOR
BASAL LATERAL
10
08

## Slide 17: Anatomia
PULMÃO DIREITO |  | PULMÃO ESQUERDO |  | 
LOBOS | BRÔNQUIO SEGMENTAR | LOBOS | DIVISÃO | BRÔNQUIO SEGMENTAR
SUPERIOR | APICAL | SUPERIOR | DIVISÃO SUPERIOR | APICOPOSTERIOR
 | POSTERIOR |  |  | 
 |  |  |  | ANTERIOR
 | ANTERIOR |  |  | 
 |  |  | DIVISÃO INFERIOR | SUPERIOR
MÉDIO | LATERAL |  |  | 
 |  |  |  | INFERIOR
 | MEDIAL |  |  | 
INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | 
 | BASAL MEDIAL |  |  | 
 |  |  | BASAL ANTEROMEDIAL | 
 | BASAL ANTERIOR |  |  | 
 |  |  | BASAL LATERAL | 
 | BASAL LATERAL |  |  | 
 |  |  | BASAL POSTERIOR | 
 | BASAL POSTERIOR |  |  | 

## Slide 18: Anatomia

## Slide 19: Anatomia

## Slide 20: Anatomia Rx

## Slide 21: Anatomia: Mediastino
Mediastino superior:
  linha traçada entre junção manúbrio esternal até disco intervertebral T4-T5.
Mediastino inferior:
  Anterior (pré-vascular): esterno ao pericárdio e inferiormente o diafragma.
  Médio (visceral): desde o pericárdio anterior até cerca de 1cm da margem anterior dos corpos vertebrais
  Posterior (paravertebral): anterior: limite

## Slide 22: Anatomia: Mediastino
Mediastino superior: acima do nível superior do pericárdio
Mediastino inferior: abaixo do nível superior do pericárdio
  ANTERIOR: anterior ao pericárdio.
  MÉDIO: dentro do pericárdio.
  POSTERIOR: posterior ao pericárdio.

## Slide 23: Anatomia do coração

## Slide 24: Anatomia do coração

## Slide 25: Análise radiológica
Parênquima pulmonar
  Aumento da transparência
    Unilateral
    Bilateral
    Localizada
  Diminuição da transparência
    Alveolar
    Intersticial
    Nódulos
    Massas
    Padrão destrutivo
Sistematização (sugestão)
  A: Vias aéreas e pulmão (airways)
  B: Ossos (bones)
  C: Circulação (Coração e vasos do mediastino)
  D: Diafragma
  E: Esqueleto

## Slide 26: Aumento da transparência
Enfisema pulmonar

## Slide 27: Aumento da transparência

## Slide 28: Aumento da transparência
Cisto aéreo broncogênico
Cisto em paciente com sarcoidose
Pneumatoceles

## Slide 29: Aumento da transparência
Abscesso pulmonar
Neoplasia escavada
Granulomatose de Wegner

## Slide 30: Redução da transparência
Opacidades interstícioalveolares

## Slide 31: Redução da transparência
Padrão intersticial

## Slide 32
Atelectasia lobo superior direito
Derrame pleural

## Slide 33: Redução da transparência
Padrão destrutivo

## Slide 34: Nódulos x massa
Nódulo: < 3 cm
Massa: > 3 cm

## Slide 35: Nódulos de padrão miliar

## Slide 36: Vasculatura
Normal
DPOC

## Slide 37
Obrigado!
angelochelotti@gmail.com